|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Форма № 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Информация о программе в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности регулируемой организации

МУП «МПОЭ» г. Трёхгорного

(заполняется в текущем периоде и на срок действия программы)

| № п/п | Целевой показатель энергосбережения и повышения энергетической эффективности | Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности для достижения целевого показателя | Ожидаемые результаты | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование показателя | ед. из. | Значение показателя | № п/п | Наименование мероприятия | Период проведения мероприятия | Количественный показатель | Расходы на мероприятие тыс. руб. | Источник финансирования | в натуральном выражении | экономический эффект тыс. руб. |  |
| 1 | снижение затрат на электроэнергию при транспортировке тепловой энергии | % | 15 | 1 | НПС-1. Замена насосов с установкой частотного регулирования. | 2014-2015 | 1 объект | 5500 | собственные средства | 83,5 тыс. кВт*час | 339,8 |  |
|  |  |  |  | 2 | НПС-2. Замена насосов с установкой частотного регулирования. | 2015-2020 | 1 объект | 200 | собственные средства |  |  |  |
| 2 | уменьшение фактического объёма потерь тепловой энергии при её передаче | % | 1,0 | 1 | Применение современной тепловой изоляции при капитальном ремонте тепловых сетей. | 2014-2015 | 500 м | 1600 | собственные средства | 532 Гкал | 426,6 |  |
|  |  |  |  | 2 | Реконструкция тепловых сетей (по ул. Калинина,3, ул.Мира,54 и другие участки) | 2014-2015 | 3 объекта | 2850 | собственные средства |  |  |  |
|  |  |  |  | 3 | Замена запорной арматуры на тепловых сетях централизованного теплоснабжения | 2014-2015 | 10 шт. | 200 | собственные средства |  |  |  |
|  |  |  |  | 4 | Проверка соблюдения режимов теплопотребления у потребителей | постоянно | 600 объектов | - | собственные средства |  |  |  |
| 3 | Уменьшение удельного расхода топлива на выработку тепловой энергии | % | 0,1 | 1 | Оптимизация режимов работы котельных и режимно-наладочные испытания котлов автономных котельных №№ 0-1, 0-2, кв.9 | 2015 | 3 объекта | 1500 | собственные средства | 6,6т у.т. | 23,6 |  |
| 4 | снижение затрат на электроэнергию при транспортировке воды | % | 0,5 | 1 | Корректировка режимов работы технологического оборудования в зданиях II,III подъемов | постоянно | 2 объекта |  | собственные средства | 10,2 тыс. кВт*час | 19,9 |  |
|  |  |  |  | 2 | III подъем. Внедрение системы АСКУЭ | 2014-2015 | 1 объект | 1000 | собственные средства |  |  |  |
| 5 | уменьшение фактического объёма потерь воды при её передаче | % | 2 |  |  |  |  |  |  | 58,5 тыс. м3 | 252,6 |  |
|  |  |  |  | 2 | Поиск утечек лабораторией, устранение утечек | 2014-2015 |  | 400 | собственные средства |  |  |  |
|  |  |  |  | 3 | Замена ветхих сетей с применением полиэтиленовых труб | 2014-2015 | 1000 м | 2600 | собственные средства |  |  |  |
|  |  |  |  | 4 | Замена запорной арматуры на водопроводных сетях | 2014-2015 | 10 шт. | 200 | собственные средства |  |  |  |
|  |  |  |  | 5 | Герметизация контррезервуара на III подъеме | 2015 | 1 объект | 800 | собственные средства |  |  |  |
| 6 | Снижение потерь электрической энергии при её передаче в электросетях предприятия | % | 0,1 | 1 | Модернизация оборудования, используемого для передачи электрической энергии | 2014-2015 |  | 2800 | собственные средства | 64,9 тыс. кВт*ч | 126,5 |  |
|  |  |  |  | 2 | Мероприятия по сокращению потерь электрической энергии при её передаче | 2015 |  | 100 | собственные средства |  |  |  |
|  |  |  |  | 3 | Внедрение энергосберегающих технологий | 2014-2015 |  | 450 | собственные средства |  |  |  |
|  |  |  |  | 4 | Оснащение приборами учёта | 2014-2015 |  | 100 | собственные средства |  |  |  |