ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА ЦЕН № 0028

Заказчик:

Муниципальное унитарное предприятие «Многоотраслевое производственное объединение энергосетей» г.Трехгорного (МУП «МПОЭ» г.Трехгорного).

Место нахождения: 456080, Челябинская область, г. Трехгорный, ул. Маршала Жукова, д. 1а.

Почтовый адрес: 456080, Челябинская область, г. Трехгорный, а/я 157.

Номер телефона: тел. (35191) 4-16-35,(35191) 6-20-61, факс(35191) 6-20-61.

Официальный адрес: www.energo.trekhgorny.ru

Электронная почта: zakupki_mpoe@mail.ru

Способ размещения заказа: запрос цен.

Источник финансирования заказа: собственные средства Заказчика.

Предмет договора с указанием количества поставляемого товара: поставка оборудования (далее «Товара»). Наименование, количество и характеристики Товара указаны в спецификации (Приложение №1 к настоящему извещению). Каждый участник запроса цен вправе подать заявку по одному из представленных лотов, по нескольким лотам  или в совокупности по всем.

Требования к качеству товара: Товар должен соответствовать своему целевому назначению, быть новым (не бывшем в употреблении, не прошедшим ремонт или восстановление).

Требования к маркировке товара: Товар должен быть маркирован в соответствии с требованиями к маркировке Товара его производителем.

Требования к упаковке товара: Товар должен быть упакован в специальную заводскую упаковку, соответствующую стандартам, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Упаковка должна обеспечивать сохранность Товара во время отгрузки, транспортировки, хранения, защищать Товар от любого рода повреждений. Упаковка должна быть пригодной для возможной перегрузки Товара на пути к месту назначения и его длительного хранения, а также предохранять Товар от воздействия атмосферных явлений.

Требования к сроку предоставления гарантии качества на товар: срок предоставляемой гарантии качества  на Товар составляет 24 (двадцать четыре) месяца с момента подписания Сторонами накладной (ТОРГ-12).

Требования, предъявляемые к объёму предоставления гарантий качества товара: требования распространяются на все товары, указанные в спецификации (Приложение №1 к настоящему извещению) в полном объёме, включая бесплатную замену по согласованию с Заказчиком, в течение выше указанного гарантийного срока.

Период поставки: поставка Товара осуществляется единовременно в течение 10 (десяти) дней с момента заключения договора, проект (Приложение № 4 к настоящему извещению) которого размещен на официальном сайте  Заказчика одновременно с настоящим извещением. Конкретные дата и время поставки согласовываются с Заказчиком посредством электронной почты и (или) факсимильной связи.

Условия поставки: поставка Товара осуществляется силами и средствами Участника.

Место доставки: Товар доставляется Участником до г.Трехгорный, Челябинской области. Режим работы Заказчика: с понедельника по пятницу с 800 до 1700  час. (перерыв с 1200 до 1300час.)

Дополнительные условия поставки изложены в проекте договора поставки (Приложение № 4 к настоящему извещению), который размещен на официальном сайте  Заказчика одновременно с настоящим извещением.

Максимальные цены договоров с учетом статистических данных на апрель 2012 года по Челябинской области: приведены в спецификации (Приложение №1 к настоящему извещению).

В цену договоров включены: стоимость Товара, а также уплата налогов, сборов и иных платежей включая транспортные услуги на поставку Товара к месту поставки.

Требования к заявке на участие в запросе цен: Заявка на участие в запросе цен должна быть составлена в соответствии с прилагаемой формой (Приложение № 3 к настоящему извещению) и требованиями, изложенными в инструкции по подготовке и представлению документов на проведение запроса цен № 0028 (Приложение № 2 к настоящему извещению).

Срок договора: с момента заключения договора по фактическое исполнение  Сторонами своих обязательств по договору поставки, проект (Приложение № 4 к настоящему извещению) которого размещен на официальном сайте  Заказчика одновременно с настоящим извещением.

Место подачи заявок: заявки в письменной форме подаются от Участников в рабочее время Заказчика по адресу: 456080, Челябинская область, г. Трехгорный, ул. Маршала Жукова, д. 1а, кабинет № 1.

Заявки в электронной форме подаются по адресу: zakupki_mpoe@mail.ru

Дата и время начала подачи заявок:  04.05.2012 г. 08.00 час

Дата и время окончания срока подачи заявок: 17.05.2012 г. 1700 час.

Место и дата рассмотрения поданных заявок: 456080, Челябинская область,                                г. Трехгорный, ул. Маршала Жукова, д. 1а, в 1100   час. кабинет № 21, 18.05.2012г..

Форма, срок и условия оплаты: Расчеты производятся безналичными денежными средствами с расчетного счета Заказчика на расчетный счет Участника.

Оплата производится в следующем порядке:

В течение 5 (пяти) банковских дней с момента получения от Участника выставленного счета Заказчик обязуется перечислить 50% от цены договора.

Окончательная оплата производится Заказчиком в течение 5 (пяти) банковских дней на основании подписанных товарной накладной по форме ТОРГ 12, счета-фактуры.

К Участникам запроса цен предъявляются следующие обязательные требования:

-  непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

- неприостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в закупке;

- отсутствие у участника закупки задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период;

- отсутствие у участника закупки просроченной задолженности перед Заказчиком.

Критерий оценки заявок на участие в запросе цен № 0028:

- снижение цены договоров;

- соответствие поданной заявки требованиям, установленным документацией о проведении запроса цен № 0028;

Срок подписания договора победителем: Заказчик в течение 3 рабочих дней, со дня подписания протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе цен, направляет победителю в проведении запроса цен один экземпляр протокола рассмотрения и оценки заявок, а также договор, который составляется путем включения в него условий исполнения договора, предусмотренных извещением о проведении запроса цен, и цены, предложенной победителем в проведении запроса цен. Договор должен быть подписан и представлен Заказчику (возвращен) победителем в проведении запроса цен не позднее 10 дней со дня подписания протокола рассмотрения и оценки заявок.

Опубликовано 03.04.2012

Приложение  № 1 к извещению

о проведению запроса цен № 0028

СПЕЦИФИКАЦИЯ

| № лота | Наименование, модель и марка товара | Технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) | Единицы измерения | Количество | Цена договора по каждому лоту. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Дымомер МЕТА-01 МП 0.1 ЛТК | Технические характеристики: Тип прибора: портативный Диапазон измерения дымности в единицах коэффициента поглащения К, не менее 0-&#8734; м-1 Диапазон измерения дымности в единицах коэффициента ослабления N 0-100 % Предел допускаемой абсолютной погрешности при коэффициенте поглащения 1,6-1,8 м-1 не более ±0,05 м-1 Номинальная цена еденицы наименьшего разряда для коэф. поглащения 0,01 м-1 Номинальная цена еденицы наименьшего разряда для коэф. ослабления 0,1 % Автоматическая коррекция показаний дымности по температуре отработавших газов Автоматическая коррекция нуля Фотометрическая база 0,1 м Мощность потребляемая, не более 5 Вт Порт RS-232 Выход на печатающее устройство Работа в составе ЛТК-МЕТА Телескопическая штанга для жесткогопробозаборника Средняя наработка на отказ не менее 8000 час Буквенно-цифровой дисплей 2х16 знаков с подсветкой Средний срок службы не менее 8 лет Среднее время восстановления работоспособного состояния не менее 3 час Электропитание от сети постоянного тока (бортовой сети автомобиля) 12,6±2 В Электропитание от автономного аккумулятора 12 В. Техническая документация: - паспорт; - руководство по эксплуатации; - сертификат качества. | шт. | 1 | 33000,00 |
| 2 | Измеритель суммарного люфта рулевого управления автотранспортных средств ИСЛ-М | Назначение - для измерения суммарного люфта рулевого управления легковых и грузовых автомобилей, автобусов, троллейбусов по началу поворота управляемых колес по ГОСТ Р 51709-2001. Функции: - автоматический расчет среднего значения люфта по результатам отдельных измерений - сохранение результатов последнего измерения - ввод регистрационного номера автомобиля - работа в составе автоматизированной линии технического контроля ЛТК. Технические характеристики: Диапазон размеров рулевого колеса мм 360-550 Диапазон измерения угла поворота рулевого колеса, град 0-120 Пределы допустимого значения абсолютной погрешности измерения угла поворота рулевого колеса в диапазоне от 0-10, град ±0,5 Пределы допустимого значения абсолютной погрешности измерения угла поворота рулевого колеса в диапазоне 10-120 град ±1 Чувствительность датчика движения колеса к началу движения управляемого колеса, мм 0,10±0,05 Скорость вращения рулевого колеса при измерении, с-1, не более 0,1 Количество единичных измерений при усреднении измеренного значения 2-9 Время установления показаний, сек, не более 4 Электропитание от сети постоянного тока (бортовой сети автомобиля) В 12±2 Мощность потребляемая, Вт, не более 5 Диапазон рабочих температур °С от -10 до +40 Габаритные размеры (мм) и масса (кг) приборного блока мм, кг 420х125х125,3 Габаритные размеры (мм) и масса (кг) датчика движения колеса мм, кг 360х330х100,2 | шт. | 1 | 30000,00 |
| 3 | Битумоварка «МИНИ» | Назначение - для проведения ремонтно-строительных и гидроизоляционных работ, требующих небольшого количества разогретого битума. Применяется при проведении мелко-ямочного ремонта дорог, заливки трещин, ремонте крыш, газопроводных сетей и т.д. Объем, л 50 Время разогрева, мин 30 max Тепловая мощность горелки, кВт 10-20 Габ. размеры 1250х760х500 Вес, кг 35 | шт. | 1 | 37450,00 |