Приложение №1 к извещению

о проведении открытого запроса

Технические и функциональные характеристики

| 1 | Задвижка клиновая «30с999нж» с электроприводом | Диаметр условного прохода – 250 мм. Условное рабочее давление – 25 кгс/см2. Рабочая среда – вода, пар при температуре до 300(С. Присоединение к трубопроводу – фланцевое с присоединительными размерами по ГОСТ 12815-80, ответный фланец на трубопроводе по ГОСТ 12820-80. Материал корпуса – литейная конструкционная сталь 25Л. Герметичность затвора – по классу «В» ГОСТ 9544-93. Климатическое исполнение – У1 (от -40 до +40 (С). Привод – электропривод Н-Б1-06; степень защиты IP 54. Документация: - сертификат соответствия качества (оригинал или копия, заверенная синей печатью поставщика); - гигиенический сертификат (оригинал или копия, заверенная синей печатью поставщика); - паспорт оригинал. Упаковка должна обеспечивать сохранность и условия консервации. |
| --- | --- | --- |
| 2. | Задвижка клиновая «30с99нж» | Диаметр условного прохода – 250 мм. Условное рабочее давление – 25 кгс/см2. Рабочая среда – вода, пар при температуре до 300(С. Присоединение к трубопроводу – фланцевое с присоединительными размерами по ГОСТ 12815-80, ответный фланец на трубопроводе по ГОСТ 12820-80. Материал корпуса – литейная конструкционная сталь 25Л. Герметичность затвора – по классу «В» ГОСТ 9544-93. Климатическое исполнение – У1 (от -40 до +40 (С). Привод – ручной. Документация: - сертификат соответствия качества (оригинал или копия, заверенная синей печатью поставщика); - гигиенический сертификат (оригинал или копия, заверенная синей печатью поставщика); - паспорт оригинал. Упаковка должна обеспечивать сохранность и условия консервации. |
| 3. | Переход К 426х12-219х8 ГОСТ 17378-2001 | Диаметр условного прохода – 400 мм. Тип перехода – концентрический. Материал – сталь 20. Исполнение 2. Документация: - сертификат соответствия качества (оригинал или копия, заверенная синей печатью поставщика); - гигиенический сертификат (оригинал или копия, заверенная синей печатью поставщика); - паспорт оригинал. Упаковка должны обеспечивать безопасность и удобство при погрузочно-разгрузочных работах и транспортировании деталей. |