Приложение №1 к извещению

о проведении открытого запроса цен

| № п/п | Наименование и марка товара | Технические и функциональные характеристики |
| --- | --- | --- |
| 1. | Трансформатор ТМ-630-10/0,4 УХЛ1 Y/Yн-0 | Значения номинальных линейных напряжений трансформаторов - 10/0,4 кВ; Номинальная мощность – 630 кВА; Окружающая среда - не взрывоопасная, не содержащая токопроводящей пыли; Высота установки над уровнем моря - не более 1000 м; Режим работы – длительный; Температура окружающей среды - от -45 оС до +40 оС; Регулирование напряжения в пределах - Uном ±2х2,5%; Схемы и группы соединений обмоток - Y/Yн-0; Рабочая частота - 50 Гц. Технические данные: Напряжение КЗ, % 5.5 Потери холостого хода, Вт 1050 L, мм 1570 B, мм 1045 H, мм 1579 Установочные размеры, мм 660 х 660 Масса масла, кг 450 Полная масса, кг 1900 Габаритные размеры: |
|  | Трансформатор ТМ-400-10/0,4 УХЛ1 Y/Yн-0 | Значения номинальных линейных напряжений трансформаторов - 10/0,4 кВ; Номинальная мощность – 400 кВА; Окружающая среда - не взрывоопасная, не содержащая токопроводящей пыли; Высота установки над уровнем моря - не более 1000 м; Режим работы – длительный; Температура окружающей среды - от -45 оС до +40 оС; Регулирование напряжения в пределах - Uном ±2х2,5%; Схемы и группы соединений обмоток - Y/Yн-0; Рабочая частота - 50 Гц. Технические данные: Напряжение КЗ, % 4.5 Потери холостого хода, Вт 770 L, мм 1325 B, мм 1020 H, мм 1440 Установочные размеры, мм 660 х 660 Масса масла, кг 320 Полная масса, кг 1310 Габаритные размеры: |
|  | Трансформатор ТМ-250-10/0,4 УХЛ1 Y/Yн-0 | Значения номинальных линейных напряжений трансформаторов - 10/0,4 кВ; Номинальная мощность – 250 кВА; Окружающая среда - не взрывоопасная, не содержащая токопроводящей пыли; Высота установки над уровнем моря - не более 1000 м; Режим работы – длительный; Температура окружающей среды - от -45 оС до +40 оС; Регулирование напряжения в пределах - Uном ±2х2,5%; Схемы и группы соединений обмоток - Y/Yн-0; Рабочая частота - 50 Гц. Технические данные: Потери КЗ, Вт 3700 Напряжение КЗ, % 4.5 Потери холостого хода, Вт 540 L, мм 1175 B, мм 985 H, мм 1385 Установочные размеры, мм 550 х 550 Масса масла, кг 205 Полная масса, кг 950 Габаритные размеры: |
|  | Документация | Паспорта, сертификаты качества, сертификаты пож. безопасности, руководства по эксплуатации (оригиналы или копии, заверенные синей печатью поставщика). |