Приложение №1 к извещению

о проведении открытого запроса

Технические и функциональные характеристики

| 1 | Аппарат для испытания изоляции твердых диэлектриков АИД-70 (с аттестацией) | 1.Параметры аппарата на выпрямленном напряжении в продолжительном режиме: наибольшее рабочее напряжение (максимальное значение), кВ 70 наибольший рабочий ток (среднее значение), мА 12 Параметры аппарата на переменном напряжении в продолжительном режиме: наибольшее рабочее напряжение (действующее значение), кВ 50 наибольший рабочий ток (действующее значение), мА 20 Параметры аппарата на переменном напряжении в повторно- кратковременном режиме с продолжительностью включения (ПВ)17% и длительностью цикла 6 мин.: наибольшее рабочее напряжение (действующее значение), кВ 50 наибольший рабочий ток (действующее значение), мА 45 Питающая сеть – однофазная переменного тока, частотой 50Гц, напряжением 220В Наибольшая потребляемая мощность, кВа 3 Габаритные размеры, мм Пульт управления 400х212х358 Масса, не более, кг 13,5 Источник испытательного напряжения 338х298х655 Масса, не более, кг 35,0 2. Комплект документации, относящейся к аппарату АИД-70 (оригиналы или копии, заверенные синей печатью поставщика). Упаковка должна обеспечивать сохранность и условия консервации. |
| --- | --- | --- |