Приложение № 1 к извещению

о проведении открытого запроса цен

# ТЕХНИЧЕСКОЕ  ЗАДАНИЕ

Капитальный ремонт РПН трансформатора ТДН – 16000/110-У1

зав. №22479

1. Объект: трансформатор Т-1 п/ст Трехгорная.

ТДН – 16000/110-У1(зав. №22479), тип РПН (РС-9-III-200-35/А), находящийся   по адресу: Челябинская обл. г. Трехгорный,  ул. Заречная 13, МУП «МПОЭ».

2. Объем работ на капитальный ремонт РПН трансформатора.

- Работы, связанные с разгерметизацией трансформатора при ремонте.

- Ремонт (замена) узлов трансформатора, контакторы переключающих устройств РПН.

- Ремонт (замена) узлов трансформатора, избиратели переключающих устройств РПН.

- Обработка и заливка трансформаторного масла, сушка и очистка трансформаторного масла.

- Испытание силового трансформатора в соответствии с требованиями РД 34.45-51.300-97 (раздел 6).

- Испытание трансформаторного масла в соответствии с требованиями РД 34.45-51.300-97 (табл. 25.4 (пп. 1-7).

3. Дополнительные условия.

- Заказчик предоставляет для оказания услуг техническую документацию, заводскую документацию.

- Ремонтные работы производятся на месте установки оборудования.

- Подрядчик, оказывающий услугу, несет ответственность за качество отремонтированного оборудования.

4. Сметы.

-  Сметы составлены в базисном уровне цен  на .01.2000 года и текущих ценах 2013года.

- Сметная документация передается Подрядчику в 3-х дн. срок с даты подписания договора.  
5. Сроки выполнения ремонтных работ.

Начало работ 01.10.2013 года, окончание работ  –  не позднее 30.11. 2013 года.

6. Заказчик.

Муниципальное унитарное предприятие «Многоотраслевое производственное объединение энергосетей» города Трехгорного

7. Требования к выполнению работ.

Работа по ремонту выполняется на основании Договора. Капитальный ремонт РПН трансформатора  выполнить в соответствии с действующими государственными нормами и правилами (ПУЭ, ПТЭ, санитарно-эпидемиологическими, пожарными, СНиП, и др. государственными стандартами).

8. Приемка оборудования из ремонта.

Приёмка отремонтированного оборудования осуществляется в соответствии с СО.34.04.181-2003 «Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей» с оформлением и передачей заказчику исполнительной документации и Актов выполненных работ.

9. Материально-техническое обеспечение.

Поставка материалов, оборудования и оснастки – 100% Исполнителя.

10. Гарантия исполнителя.

Гарантия Подрядчика оговаривается в Договоре.  Подрядчик гарантирует надёжную работоспособность отремонтированного оборудования  в течение 24-х месяцев с момента приёмки выполненных работ.

Главный энергетик                                                                                                                 Паначев А.И.