Приложение № 1 к извещению

о проведении открытого запроса цен

Технические характеристики  установки «ТРИК М-50» и  Унифицированного Динамического Комплекта (УДК)

| п.п. | Наименование, модель и марка товара | Технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) |
| --- | --- | --- |
| 1. 2. | Тросовая установка бестраншейной прокладки трубопроводов с унифицированным динамическим комплектом Техническая документация | Основное оборудование: установка «ТРИК М-50» Артикул Наименование Вес брутто, кг Установка для бестраншейной замены труб с автономной гидросиловой станцией PowerTeam. Для труб D до 300мм, длина до 150м. Сила тяги 50т. 843 Включает: HFHD-50 Устройство для протягивания с двойным захватом, двумя гидроцилиндрами, шлангами высокого давления, манометром, специальными штуцерами. 80,0 TTP-DHUA-50 Основание 30х30см 46,2 Упорная плита 60х60см 25,0 TT-PUMP-18PS Автономная гидросиловая установка: бензиновый мотор HONDA 18 л.с., насос с регулятором давления, шланги высокого давления, выносной пульт управления, на раме. Макс.давление 600 кг/см2, расход18 л/мин. 360,0 22-CAB-100 Трос d 7/8" (22мм), длина 350 футов (106,4м) | 330 base2050 ЗиП 2,0 Разрушающие конуса (Россия) Т-ZТ.100 Разрушающий конус 4" (Россия) 22,0 Т-ZТ.150 Разрушающий конус 6" (Россия) 32,0 Т-ZТ.200 Разрушающий конус 8" (Россия) 65,0 Т-ZТ.250 Разрушающий конус 10" (Россия) 80,0 Т-ZТ.300 Разрушающий конус 12" (Россия) 90,0 Дополнительное оборудование: Артикул Наименование Вес брутто, кг Унифицированный Динамический Комплект (УДК) 314 O-TT-HEAD-8ZT Унифицированная силовая голова 8" (200мм) для разрушения трубопроводов и работы совместно c пневмопробойником. 95,0 TT-HEAD-10SKB Расширитель 10" (250мм) к унифицированной голове 44,9 TT-HEAD-12SKS Расширитель 12" (300мм) к унифицированной голове 55,4 U400-A1ZT Пневмопробойник 3,875" (98,5 мм) 64,7 L110-A001 Смазывающее устройство 3,6 DIN1SN P=105 d=20 L=80000 NPTF3/4 Рукав 80 м. 42,0 D-QM88 БРС папа 1,0 D-QM103 БРС мама 1,0 MO6540 Переводчик П2"(4,5н)/проушина (Россия) 6,0 - Паспорта на русском языке; - разрешение на применение в РФ; - сертификаты соответствия качества; - руководство по эксплуатации на русском языке. |