Приложение № 1 к извещению

о проведении открытого запроса цен

Техническое задание на поставку насоса – WILO-CronoLine- IL 80/160-11/2

- Вид насоса:

Обозначение WILO-CronoLine- 80/160-11/2

IL – насос Inline

80 – номинальный диаметр DN подсоединения к трубопроводу

160 – номинальный диаметр рабочего колеса

11 – номинальная мощность мотора Р2 в кВт

2 – число полюсов

- Описание насоса

Одноступенчатый низконапорный центробежный насос в исполнении Inline со следующими элементами:

- скользящее торцевое уплотнение;

- фланцевое соединение с патрубком для замера давления R 1/8

- соединительный элемент;

- муфта;

- мотор согласно норме IEC.

- Материал CronoLine- IL 80/160-11/2:

- корпус насоса и соединительный элемент в стандартном исполнении:

EN-GJL-250; опция: чугун с шаровидным графитом EN-GJS -400-18-LT;

- рабочее колесо в стандартном исполнении EN-GJL-200;

- специальное исполнение: бронза G-CuSn 10;

- вал: 1.4122;

- скользящее торцевое уплотнение: AQEGG.

- Наличие паспорта и сертификата

- Технические характеристики насоса:

Тип: WILO-CronoLine- 80/160-11/2

Артикул:  2026548R

Специальное исполнение для рабочего давления Рмакс. – 25 бар

Диапазон температур при +40° С - -20… +140° С

Температура окружающей среды, макс. - 40° С

Номинальный внутренний диаметр фланца – DN 80

Фланцы (по EN 1092-2) – PN 16

Фланец с отверстием для манометра – R 1/8

Частота вращения n – 2900 об/мин

Подключение к сети - 3~400 В, 50 Гц

Номинальный ток (прим.) IN 3~400 В – 22 A

Коэффициент мощности cos φ – 0.87

Номинальная мощность мотора Р2 – 11 кВт

Степень защиты - IP 55

- Неотъемлемые принадлежности к насосу:

- консоли для монтажа на фундаменте;

- термодатчик, устройство отключения терморезистора с положительным температурным коэффициентом, моторы специального исполнения;

- скользящие торцевые уплотнения специального исполнения;

- системы регулирования CR? CRn, CC-HVAC, VR-HVAC и приборы управления.

- Размер насоса:

вес- 125,5 кг, длина – 1200 мм, ширина – 800 мм, высота – 430 мм.

Главный инженер 					А.П. Бондаренко