Приложение № 1 к извещению

о проведении открытого запроса цен

## Техническое задание

## на выполнение капитального ремонта в помещениях насосной станции III-его подъема МУП «МПОЭ» г. Трехгорный.

- Предмет открытого запроса цен и его краткое описание: выполнение работ по капитальному ремонту в помещениях насосной станции III-его подъема МУП «МПОЭ» г. Трехгорный.

- Объекты выполнения работ: Челябинская область, г. Трехгорный, здание насосной станции III-его подъема.

- Срок выполнения работ:

Начало: 1 июня 2015 г.

Окончание: 30 июня 2015 г.

# 4. Общие требования.

4.1 Целью выполнения работ является улучшение эстетического и санитарно-эпидемиологического состояния в помещениях насосной станции и проходной.

4.2. Подрядчик должен обладать необходимыми профессиональными знаниями и опытом, иметь ресурсные возможности (финансовые, материально-технические, производственные, трудовые), управленческой компетентностью, опытом и репутацией.

4.3. Подрядчик должен обладать гражданской правоспособностью в полном объеме для заключения и исполнения Договора (должен быть зарегистрирован в установленном порядке и иметь соответствующие документы).

4.4.   Подрядчик должен иметь опыт выполнения аналогичных работ.

4.5. Подрядчик гарантирует соответствие качества выполняемых работ требованиям ГОСТ, ТУ, СНиП, СанПиН и других нормативно-правовых документов, установленных законодательством РФ, а также нормативной, технической документацией и технологическим условиям.

4.6. Работы должны выполняться в дни и часы, согласованные с Заказчиком с учетом специфики производственного и охранного режима Заказчика.

4.7. Подрядчик должен убрать строительный мусор после завершения рабочей смены и выполнения работ.

# 5. Состав работ.

Помещение машинного зала:

- Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов при высоте помещений до 6 м – 160 м2

- Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток – 86,86 м2

- Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором – 96,2 м2

- Штукатурка улучшенная поверхностей стен внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону – 96,2 м2

- Окраска известковыми составами по штукатурке (потолка) – 113,4 м2

- Окраска известковыми составами по штукатурке (стен)– 160,4 м2

- Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 (за 2 раза) – 38 м2

- Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб стальных за 2 раза – 19м2

Ремонт цоколя:

- Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли цементно-известковым раствором площадью отдельных мест – 25,4 м2

- Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов простых за 2 раза (окрашивание цоколя фасадной краской – 50,8 м2

Проходная (коридор):

- Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором (обработка потолка антисептиком (противогрибковый раствор) – 7,14 м2

- Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором (обработка стен антисептиком (противогрибковый раствор) – 26,73 м2

- Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенная стен – 13,36 м2

- Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленных под окраску – 26,73 м2

- Окраска известковыми составами по штукатурке (потолка)– 7,14 м2

- Окраска известковыми составами по штукатурке (стен)) – 13,36 м2

- Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов простых за 2 раза с земли -13,36 м2

- Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за 2 раза с расчисткой старой краски до 10% -4,8 м2

- Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за 2 раза с расчисткой старой краски до 10% -5,46 м2

- Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного вручную – 0,3 т

- Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 8 км – 0,3 т

# 6. Техника безопасности при производстве работ

6.1. Перед началом производства работ персонал подрядчика должен пройти вводный инструктаж в службе охраны труда и пожарной безопасности объекта.

6.2. Исполнитель обязан обеспечить следующие меры безопасности:

- предусмотреть меры по защите оборудования, материалов, применяемых в процессе работ, от пыли, влаги.

- обеспечение рабочих средствами индивидуальной защиты;

- хранение инструмента при работе (инструмент должен храниться в сумках или специальных ящиках);

- на месте производства работ не должны проводиться другие работы и находиться посторонние люди;

- необходимо назначить ответственного за проведение работ от Подрядчика с приложением копии приказа по организации, который постоянно будет находиться на объекте;

- для работы в районе встроенной в насосную станцию ТП42, оформлять наряд-допуск.

7. Перечень и порядок оформления и передачи документации по окончанию работ.

По факту завершения работ Подрядчик представляет:

- паспорта и сертификаты на все применяемые материалы и оборудование;

- акты сдачи-приемки выполненных работ (форма КС-2);

- справку о стоимости выполненных работ (форма КС-3);

- исполнительную документацию (при необходимости);

- акты скрытых работ (при необходимости);

-журнал производства работ.

# 8. Особые условия:

-  Гарантия на выполненные работы не менее 2 лет.

Зам. директора по строительству                                                   В. В.  Кузнецов.