Приложение № 1 к извещению

о проведении открытого запроса цен

- Технические характеристики.

- Фланцевая задвижка тип 2700 JAFAR – 6 шт.

- проходной диаметр DN: 150

- корпус задвижки: чугун

- тип: задвижка с обрезиненным клином, со штурвалом

- уплотнение: EPDM

- класс герметичности: А

- рабочее давление: PN 16

- фланцевые соединения: согл. PN-EN 1092-2: 1999

- Фланцевая задвижка тип 2700 JAFAR – 4 шт.

- проходной диаметр DN: 200

- корпус задвижки: чугун

- тип: задвижка с обрезиненным клином, со штурвалом

- уплотнение: EPDM

- класс герметичности: А

- рабочее давление: PN 10

- фланцевые соединения: согл. PN-EN 1092-2: 1999

- Наличие сертификата СЕ, гигиенического сертификата Польского Учреждения Гигиены (PZH).

- Срок эксплуатации без ремонтов и замены запчастей: 50 лет.

- Гарантия производителя: 10 лет