Приложение № 1 к извещению

о проведении открытого запроса цен

Турбокомпрессор (воздуходувка)ТВ-80-1,4-О1.УЗ с эл/двигателем – 1 шт.

- Технические характеристики.

| Тип | Производи-тельность, м3/мин | Номинальное давление, Кгс/см2 | Мощность электро-двигателя, Квт | Масса, Кг | Габаритные размеры |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм |
| ТВ-80-1,4-О1.У3 | 100 | 1,42 | 110 | 4360 | 2500 | 1450 | 1520 |

- Электродвигатель 110 кВт, 380В.

- Наличие паспорта, инструкции по эксплуатации и сертификата соответствия.