Приложение 1 к извещению.

- Лот 1: Технические характеристики насоса центробежного

типа ЦН 400-105 без электродвигателя

| № п.п. | Наименование, модель и марка товара | Технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Насос центробежный без электродвигателя | Типа «ЦН 400-105» без электродвигателя Характеристики: 400 - подача, м3/ч; 105 - напор, м; У - климатическое исполнение; 3.1 - категория размещения. Конструкция: центробежный, горизонтальный, спиральный с горизонтальным разъемом корпуса, с переводными каналами, двухступенчатые, с рабочими колесами одностороннего входа симметрично расположенными на валу. Опорами ротора насоса служат подшипники качения с пластичной смазкой. Уплотнения вала – механические с сальниковой набивкой. Материалы: * корпуса, крышки и рабочего колеса – отливки из серого чугуна; * деталей щелевых уплотнений – незадираемые коррозионностойкие сплавы; * вала – сортовой прокат из конструкционной легированной стали 40Х. Комплектность: * насос в собранном виде; * ответные фланцы на патрубках; * соединительная муфта типа МУВП или МУП с ограждением; * детали крепления насоса и ограждения муфты; * комплект ЗИП. |

- Лот 2: Технические характеристики насоса ЦМК 16-27 без ножей

| № п.п. | Наименование, модель и марка товара | Технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Насос без ножей | Типа «ЦМК 16-27» без ножей Характеристики: 16 - производительность, м3/ч; 27 - напор, м в.ст. |