Приложение № 1 к извещению

о проведении открытого запроса цен

Технические характеристики насоса KSB Etanorm SYT 080-250-SYT8

| № п.п. | Наименование, модель и марка товара | Технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Насос центробежный с электродвигателем на опорной плите с муфтой | Etanorm SYT 080-250-SYT8 Стандарт на насос EN 733 Тип насоса Etanorm Перекачиваемая среда Вода, горячая вода Температура перекачиваемой среды 130,0°С Запрашиваемая подача 170,00 m³/h Запрашиваемый напор 75,00 m Потребляемая мощность 41,07 kW NPSH насоса 5,05 Конструкция Для монтажа на опорной плите Номинальное давление напорного патрубка PN 16 Номинальное давление на входе PN 16 Номинальный диаметр всасывающего патрубка DN 100 Номинальный диаметр напорного патрубка DN 80 Типоразмер двигателя 225М Частота 50 Hz Расчетное напряжение 400V Расчетная мощность P2 45,00 kW Частота вращения 2968 rpm Категория защиты IP 55 Род тока Трехфазный Опорная плита Швеллерный профиль/ Фальцовая конструкция, 9В Муфта Eupex N, 125 Вид уплотнения вала Одинарное торцевое уплотнение Вид установки Горизонталь Тип Etanorm 080-250 Изготовитель KSB |
| 2 | Документация | Паспорт, сертификат качества, руководство по эксплуатации (оригиналы или копии, заверенные синей печатью поставщика) на русском языке. |