Приложение № 1 к извещению

о проведении открытого запроса цен

Техническое задание

- Изготовить металлоконструкцию согласно эскизу.

- Наименование металлоконструкции: 
труба центральная с кольцом – отражателем.

- Технические требования к металлоконструкции:

- Состав металлоконструкции:

- кольцо Ø 4500 мм  – 1 шт.

- труба-конус            – 1 шт.

- ребра жесткости кольца – 8 шт.

- фланец Ø 400 мм   – 1 шт.

- ребра жесткости фланца – 8 шт.

- Материал металлоконструкции – сталь листовая Ст3пс.

- Толщина листа элементов металлоконструкции t = 10 мм, (фланец -  t = 16 мм).

- Соединение элементов металлоконструкции производить на сварке сплошным швом.

- Металлоконструкцию грунтовать  2 (два) раза и окрасить 1 (один) раз молотковой краской,   устойчивой к агрессивным жидким средам.

- Допуски по диаметрам кольца, трубы в поперечных направлениях  - 5 мм.

- Верхняя кромка кольца Ø 4500 мм горизонтальна по всей длине окружности.

- Документация:

- паспорт на металлоконструкцию.

- Место поставки:

- поставка металлоконструкции осуществляется Поставщиком в рабочее время Покупателя до г. Трехгорного Челябинской области.

- Срок поставки металлоконструкции:

- не позднее 10.07.2013.

Приложение: эскиз металлоконструкции – 2 (два) листа.