Приложение № 1 к извещению

о проведении открытого запроса цен

Техническое задание

1. Общие положения

Работы по реконструкции тепловой сети в кв. № 1 от ЦДТ до ул. Мира по ул. Калинина проводятся с целью приведения системы теплоснабжения в соответствие с требованиями действующих Правил устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды (ПБ10-573-03).

2.  Место выполнения работ

Челябинская обл.,  г. Трехгорный, ул. Калинина (участок т/сети от ЦДТ до ул. Мира) ТК 01-004÷ТК 01-005, протяженностью 167 метров.

3. Требования к правоспособности и квалификации Подрядчика

3.1. Наличие свидетельства СРО и допуски к видам работ: 6; 7; 12; 18; 32.

3.2. Устойчивое финансовое положение и положительная репутация.

4. Условия производства работ

4.1. Работы выполняются в застроенной части города, при наличии действующих коммуникаций, движении транспорта и людей.

4.2. Оформление Подрядчиком разрешения на производство земляных работ (ордер) в соответствии с Правилами благоустройства на территории Трехгорного городского округа (пост. № 84 от 31.07.2012 г.).

4.3. Выполнение работ в соответствии с требованиями нормативных документов (СНиП; РД; ПБ; и др.).

4.4. В связи с тем, что данная тепловая сеть предназначена для круглогодичного теплоснабжения жилых домов и социально-значимых объектов производство работ выполняется поэтапно.

1 этап: замена подающего трубопровода в период с 25 мая 2014 г. по               26 июня 2014 г.

2 этап: замена  обратного трубопровода  с окончанием работ в период с 21июля 2014 г. по 10 августа 2014 г.

5. Требования к техническим параметрам производства работ

5.1. Работы должны быть выполнены с учетом настоящего технического задания,  условий договора подряда и утвержденной сметой, являющейся неотъемлемой частью договора подряда.

5.2. Состав выполняемых работ должен полностью соответствовать смете №111/2014 г.

5.3. Сроки выполнения работ – в соответствии с условиями договора подряда, графиком производства работ, разработанным  Подрядчиком и согласованным с МУП «МПОЭ» г. Трехгорного.

5.4. Реконструкция тепловой сети должна соответствовать СНиП 3.05.03-85 «Тепловой сети».

5.5. Подрядчик оформляет исполнительную документацию в соответствии с  РД 11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной технической документации». Исполнительная техническая документация (ИТД) предоставляется на бумажном носителе (1 экз.) и на диске (1экз.) по акту приема – передачи.

5.6. По завершению реконструкции тепловой сети Подрядчик должен оформить ордер на производство работ по благоустройству территории, выполнить благоустройство территории и передать строительную площадку по двухстороннему акту с МКУ «Служба Заказчика» г. Трехгорного.

5.7. Работы должны  выполняться под техническим надзором МУП «МПОЭ»                       г. Трехгорного.

6.  Требования к качеству работ

6.1. Качество работ, входящих в предмет договора подряда, должно соответствовать требованиям действующих СНиП, СП, технических регламентов, а также действующего законодательства РФ.

6.2. Гарантия качества работ должна составлять не менее 24 месяцев с момента передачи объекта в эксплуатацию по двухстороннему акту.

7. Исполнительная документация

7.1. Исполнительная документация должна соответствовать требованиям:

-  РД11-02-2006. Требования к составу и порядку ведения ИТД;

-  РД11-05-2007. Порядок ведения журнала учета работ;

-  МДС12-9.2001. Акты на скрытые работы и технадзор;

-  ГОСТР51872-2002. Документация исполнительная геодезическая.

8. Общий срок выполнения подрядных работ:

С даты заключения договора подряда до 20.08.2014 г.

Зам. директора

по капитальному строительству					В.В. Кузнецов