Приложение № 1 к извещению

о проведении открытого запроса цен

Техническое задание

на выполнение монтажных и пусконаладочных работ станции частотного регулирования и управления насосно-подкачивающей станции (НПС-1А)

МУП «МПОЭ» г. Трехгорного

г. Трёхгорный Челябинская область

2015 год

1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Выполнение электромонтажных и пусконаладочных работ по вводу в эксплуатацию реконструируемого оборудования насосно-подкачивающей станции НПС-1А в соответствии с проектом № 7431.

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Перед началом работ Подрядчик должен разработать программу выполнения пусконаладочных работ (далее ПНР) и согласовать её с Заказчиком (МУП «МПОЭ» 
г. Трёхгорного).  Программа выполнения ПНР должна быть выполнена в соответствии РД 153-34.3-03.285-2002. «Правила безопасности при строительстве линий электропередачи и производстве электромонтажных работ», Правила техники безопасности при электромонтажных и наладочных работах и провести обучение эксплуатационного персонала.

3. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЯЕМЫМ РАБОТАМ

3.1 Цель проведения работ: проведение электромонтажных и ПНР по вводу в эксплуатацию НПС-1А в соответствии с требованиями:

- СНиП 3.05.06 - 85 «Электротехнические устройства»

- СНиП 3.05.07 – 85 «Системы автоматизации»

- ПУЭ «Правил устройства электроустановок», утвержденных Приказом Минэнерго России от 08.07.2002г. №204.

3.2 Объём выполняемых работ:

-  Эл. монтажные работы по разводке, заделке и подключению жил кабелей;

- Пуско-наладочные работы производятся после полного окончания монтажных работ (технологических и электромонтажных), в объём ПНР входит:

а) настройка управления и защита электродвигателей насосов №1,2,3;

б) настройка управления и защита электрозадвижек №14,18,19,21,22;

в) настройка работы системы поддержания давления с помощью преобразователя частоты ATV61 и подключения дополнительных насосов;

г) разработка программного обеспечения для создания автоматизированной системы (АСУ) на

базе контроллера TWIDO;

д) разработка мнемосхем для операторской панели Wienteck;

е) настройка автоматического регулирования давления теплоносителя в обратном трубопроводе

на входе в насосную станцию по заданным параметрам на базе регулятора подпора с электроприводом «SAM33».

4. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

4.1.Процесс выполнения ПНР работ и его результат должны соответствовать рабочей документации, требованиям действующей нормативной документации в области строительства.

4.2. Электромонтажные и пусконаладочные работы должны быть выполнены в полном соответствии с СНиП 3.05.06.-85 «Электротехнические устройства», СНиП 3.05.06-85 «Системы автоматизации»; ПУЭ «Правил устройства электроустановок», утвержденных Приказом Минэнерго России от 08.07.2002г. № 204.

4.3.Участник конкурса должен обладать необходимой материально-технической базой для проведения ПНР.

4.4. Иметь сертификат удостоверяющий систему менеджмента качества ISO 9001 - 2001 в области проведения ПНР.

4.5.  Участник конкурса должен иметь инженеров, которые прошли обучение представителями Schneider Electric в области привода и систем Программируемого логического контроля. Обучение подтверждается сертификатом.

5. СРОК ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Начало работ – 01.09.2015 г.;

Окончание работ – 30.11.2015 г.

6. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЁМКИ

Результаты работ должны соответствовать параметрам, указанным в проектной документации, условиям договора и требованиям действующей нормативной документации согласно настоящего технического задания, программы ПНР.

Приемка осуществляется на соответствие объема, стоимости, качества выполненных работ, проекту, нормативно-технической документации и монтажно-технологическим регламентам. Состав и порядок ведения исполнительной и отчетной документации должен соответствовать РД-11-02-2006.

7. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

Гарантийный срок на результаты работ исчисляется с даты подписания Акта о приёмке выполненных работ в полном объёме, а и истекает не ранее 24 (двадцать четыре) месяцев со дня акта приемки законченного строительством объекта приёмочной комиссией.

8. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Обеспечить производство ПНР в соответствии с действующим законодательством РФ, регламентирующем производством работ, в том числе:

8.1 Федеральный закон от 20.01.2009г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».

8.2 Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123- ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

8.3 СП 12-136-2002 «Безопасность труда в строительстве. Решение пор охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ.

8.4 Правила противопожарного режима в РФ (постановление Правительства РФ от25.04. 2012 №390.

8.5 СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений». Подрядчик обязан применять на практике правила безопасности, установленные действующим законодательством Российской Федерации. Ответственность за соблюдение правил техники безопасности несет Подрядчик.

Зам. Директора по строительству						В.В. Кузнецов