Приложение № 1 к извещению

о проведении открытого запроса цен

Техническое задание

на поставку комплекта поискового прибора КП-500К (с кейсом)

- Поставка комплекта поискового прибора  КП-500К (с кейсом) в количестве 1 шт., нового, не бывшего в употреблении, не ранее декабря 2013 года - 2014 года  выпуска, без предоставления аналогов:

| № | Наименование | Маркировка | Технические характеристики | ТУ | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Поисковый прибор | КП-500К (с кейсом) | Генератор ГП-500К Рабочие частоты генератора, Гц: 480; 1069; 9796. Согласование выходной мощности с нагрузкой: автоматическое; ручное. Диапазон согласуемых нагрузок, Ом: 0,25…256. Приемник ПП-500А Максимальная выходная мощность: 500 Вт. Чувствительность приемника: 20 мкВ. Количество каналов: - индукционных активных: 3 шт; - индукционных пассивных: 1 шт; - акустических: 1 шт. | 4389-001-180-80198-2005 | Комп. | 1 |

- Назначение:

- Прибор предназначен для поиска мест повреждения, определения трассы и глубины залегания кабеля индукционным методом.

3.  Технические характеристики и комплектность поставки:

- Соответствие техническим характеристикам, указанным в п. 1.

- Генератор Поисковый ГП-500К

В комплект поставки входит:

-    Генератор поисковый ГП-500К – 1 шт.

-    Устройство соединительное - 1 шт.

-    Соединительные провода - 2 шт.

-    Провод заземления - 1шт.

-    Диск с программным обеспечением - 1шт.

-    Паспорт - 1шт.

-    Сумка укладочная - 1шт.

II.   Приемник ПП-500А

В комплект поставки входит:

-    Приемник ПП-500А

- Устройство зарядное УЗ-500/1,2

- Магнитная антенна МА-500

-    Датчик акустический АД-500

-    Телефоны ТФ-500

-    Накладная рамка НР-100

-    Этикетка

-    Сумка укладочная

III.   Паспорт - 1экз.

IV.   Кейс для переноса – 1 шт.

4. Технические требования:

- Поисковый прибор должен соответствовать техническим условиям завода-изготовителя.

- Наличие сертификата соответствия или сертификата производителя (сертификата завода-изготовителя), соответствие маркировки оборудования, качество и комплектность поставляемого товара должны соответствовать паспортным данным, действующим правилам и нормам.

- Степень защиты поискового прибора не ниже IP23.

5.	Требования по надежности:

- Надежное крепление съемных частей, отсутствие трещин и других повреждений.

- Наличие всех крепежных деталей и их элементов.

6.	Дополнительные и специальные требования:

- На корпусе или на одной из несъемных в процессе эксплуатации деталей должна быть отчетливо видна маркировка содержащая:

- товарный знак предприятия-изготовителя;

- условное обозначение;

- год выпуска;

- технические характеристики.

- На поисковый прибор КП -500К (с кейсом) должен быть паспорт с гарантийным талоном.

7.  Гарантии качества, обязательства по качеству:

- Гарантийный срок поискового прибора устанавливается равным сроку гарантии производителя данного поискового прибора.

- Комплектность должна соответствовать паспортным данным.

- Консервация - согласно требованиям заводских инструкций.

В случае выявления дефектов, в том числе и скрытых, в течение гарантийного срока            поставленный поисковый прибор подлежит замене Поставщиком за свой счет в течение 5(пяти) рабочих дней с момента обращения Покупателя к Поставщику.

8.  Требования к квалификации Участника:

- Должен обладать финансовыми ресурсами, материальными возможностями, опытом работы в данной сфере продаж.

- Год выпуска поискового прибора КП -500К (с кейсом): не ранее 2013 года - 2014 года.

- Срок отгрузки прибора КП-500К в течение 20 календарных дней с момента подписания договора.