Приложение № 1

к извещению о проведении

открытого запроса цен

Техническое задание на выполнение работ по устройству вентиляции  в здании ООДУ по адресу: Челябинская область, г. Трехгорный, ул. Кирова, 26

Содержание:

Раздел 1. Наименование выполняемых работ.

Раздел 2. Общие положения.

Подраздел 2.1. Сведения о строительно-монтажных работах при ремонте объекта.

Подраздел 2.2. Сведения о выполняемых работах.

Подраздел 2.3. Сведения о месте выполнения работ.

Подраздел 2.4. Требования к разработке проекта производства работ.

Раздел 3.Требования к  техническим характеристикам работ.

Подраздел 3.1. Технические требования при выполнении работ.

Подраздел 3.2. Требования к оформлению и составу проекта производства работ.

Раздел 4.           Ведомость физических объемов работ, сметные и ресурсные расчеты.

Раздел 5.           Требования к материалам и оборудованию, применяемым для выполнения работ, в т. ч. ведомость материалов.

Раздел 6.           Перечень проектной и рабочей документации.

Раздел 7.           Требования и условия к разработке природоохранных мер и других мероприятий.

Раздел 8.           Сроки выполнения работ, этапов. Графики производства работ.

Раздел 9.           Требования к качеству выполняемых работ.

Раздел 10.         Требования к особым условиям работ.

Раздел 11.         Требования к сроку предоставления гарантий.

Раздел 12.         Требования к безопасности выполнения работ.

Раздел 13.         Требования к результату работ  и порядку приемки отремонтированного объекта.

Раздел 14.         Требования к форме исполнительной документации.

Раздел 1. Наименование выполняемых работ.

Выполнение работ по устройству вентиляции здания ООДУ МУП «МПОЭ» г. Трехгорного по адресу: Челябинская область, г. Трехгорный, ул. Кирова, 26 в количестве 3х систем.

Раздел 2. Общие положения.

2.1. Техническое задание составлено на основании проектной документации, разработанной «Заказчиком» (МУП «МПОЭ» г. Трехгорного)

2.2. выполняются монтажные, общестроительные и изоляционные работы по устройству систем   вентиляции ВЕ–1, ВЕ–2, ВЕ–3.

2.3.  Работы выполняются в существующем, эксплуатируемом здании с чердаком. Здание эксплуатируется в круглосуточном режиме, здание находится в застроенной части города. Подходы и подъезды выполнены в асфальтовом покрытии.

2.4. Необходима разработка и согласование проекта производства работ с «Заказчиком».

Раздел 3. Требования к техническим характеристикам работ.

3.1. Работы выполняются в существующем эксплуатируемом здании с наличием отопления, водопровода, канализации, освещения, компьютерных сетей и диспетчерской связи. Круглосуточное присутствие дежурного и обслуживающего персонала.

3.2.     Необходима разработка проекта производства работ для безопасных способов монтажа вентиляции и дополнительного инструктажа обслуживающего персонала.

Раздел 4. Ведомость физических объемов работ.

| № | Наименование материалов (тип, марка, механическая характеристика и др.) | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Единица измерения | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ВЕ - 1 |  |  |  |
| 1. | Воздуховод оцинкованный 200*200 толщиной 0,6мм | ГОСТ 14918-80 | п/м | 2.5 |
| 2. | Воздуховод (шланги) гибкий огнестойкий d315 | Master-Clip HT 650 | п/м | 14 |
| 3. | Воздуховод (шланги) гибкий огнестойкий d 400 | Master-Clip HT 650 | п/м | 3.5 |
| 4. | Воздуховодоцинкованный d 500 толщиной 0,7мм | ГОСТ 14918-80 | п/м | 4 |
| 5. | Переход d 400-d 315, толщ. 0,6мм, тип 3(со смещением), L=252мм | ГОСТ 14918-80 | шт | 2 |
| 6. | Тройник d 315*d 315*d 315, L=415 | ГОСТ 14918-80 | шт | 3 |
| 7. | Тройник d 500*d 400*d 400, L=460 | ГОСТ 14918-80 | шт | 1 |
| 8. | Решетка вентиляционная пластиковая 150*150 |  | шт | 4 |
| 9. | Решетка вентиляционная пластиковая 200*250 |  | шт | 1 |
| 10. | Зонт круглый ЗК.00.000-05, d 500, Н=480мм | Серия 5.904.-51 | шт | 1 |
| 11. | Узел прохода d 500, УП1-05 | Серия 5.904.-51 | шт | 1 |
| 12. | Маты прошивные на основе базальтовой ваты RockwoolWiredMat, t до 1000С, толщиной 40мм |  | м куб. | 1.1 |
|  | ВЕ - 2 |  |  |  |
| 1. | Воздуховод (шланги) гибкий огнестойкий d 315 | Master-Clip HT 650 | п/м | 16 |
| 2. | Воздуховод (шланги) гибкий огнестойкий d 400 | Master-Clip HT 650 | п/м | 2 |
| 3. | Воздуховод (шланги) гибкий оцинкованный d 500 толщиной 0,7мм | ГОСТ 14918-80 | п/м | 4 |
| 4. | Переход d 400-d 315, толщ. 0,6мм, тип 3 (со смещением), L=252мм | ГОСТ 14918-80 | шт | 2 |
| 5. | Тройник d 315*d 315*d 315, L=415 | ГОСТ 14918-80 | шт | 3 |
| 6. | Тройник d 500*d 400*d 400, L=460 | ГОСТ 14918-80 | шт | 1 |
| 7. | Решетка вентиляционная пластиковая 150*150 |  | шт | 2 |
| 8. | Решетка вентиляционная пластиковая 150*200 |  | шт | 2 |
| 9. | Решетка вентиляционная пластиковая 200*250 |  | шт | 1 |
| 10. | Зонт круглый ЗК.00.000-05, d 500, Н=480мм | Серия 5.904.-51 | шт | 1 |
| 11. | Узел прохода d 500, УП1-05 | Серия 5.904.-51 | шт | 1 |
| 12. | Маты прошивные на основе базальтовой ваты RockwoolWiredMat, t до 1000С, толщиной 40мм |  | м куб. | 0.98 |
|  | ВЕ - 3 |  |  |  |
| 1. | Воздуховод оцинкованный 200*200 толщиной 0,6мм | ГОСТ 14918-80 | п/м | 2.5 |
| 2. | Воздуховод (шланги) гибкий огнестойкий d 315 | Master-Clip HT 650 | п/м | 17.5 |
| 3. | Воздуховод оцинкованныйd 500 толщиной 0,7мм | ГОСТ 14918-80 | п/м | 4 |
| 4. | Переход d 400-d 315, толщ. 0,6мм, тип 3 (со смещением), L=252мм | ГОСТ 14918-80 | шт | 2 |
| 5. | Тройник d 315*d 315*d 315, L=415 | ГОСТ 14918-80 | шт | 3 |
| 6. | Тройник d 500*d 400*d 400, L=460 | ГОСТ 14918-80 | шт | 1 |
| 7. | Решетка вентиляционная пластиковая 150*150 |  | шт | 4 |
| 8. | Решетка щелевая регулирующая Р 150(150*150) | Серия 1.494-10 | шт | 3 |
| 9. | Зонт круглый ЗК.00.000-05, d 500, Н=480мм | Серия 5.904.-51 | шт | 1 |
| 10. | Узел прохода d 500, УП1-05 | Серия 5.904.-51 | шт | 1 |
| 11. | Маты прошивные на основе базальтовой ваты RockwoolWiredMat, t до 1000С, толщиной 40мм |  | м куб. | 1.1 |

Ресурсные и сметные расчеты приведены в разделе «Расчет начальной максимальной цены».

Раздел 5. Требования к материалам и оборудованию.

«Подрядчик» при производстве работ должен согласовывать с «Заказчиком» образцы применяемых материалов. «Подрядчик» обязан направить «Заказчику» копии технических паспортов и сертификатов на применяемые материалы до передачи их в работу на объекте.

«Подрядчик» обязан  использовать следующий давальческий материал «Заказчика»:

| Наименование | Единица измерения | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| С199-1 Воздуховод оцинкованный 600*300 | м2 | 2 |
| С199-2 Воздуховод оцинкованный 300*500 т.08мм | м2 | 7,58 |
| С199-3 Воздуховод оцинкованный 600*300 | м2 | 2,37 |
| С199-5 Воздуховод оцинкованный 400*400 | м2 | 20,56 |
| С199-6 Воздуховод оцинкованный 600*300 | м2 | 4,11 |
| С199-7 Воздуховод оцинкованный д.500 | м2 | 2,36 |
| С199-8 Воздуховод оцинкованный 600*300 | м2 | 5,4 |

Раздел 6. Перечень проектной и рабочей документации.

| № | Наименование | Инвентарный (архивный) номер | Количество альбомов(страниц) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проект «Квартал 11, Кирова д.26» | 13.12.ОВ | 11 листов |
| 2. | Локальная смета | 28.2014 | 12 листов |

Раздел 7. Требования и условия к разработке дополнительных

разделов и мероприятий.

При производстве работ исключить отрицательное воздействие на окружающую среду, экологическую безопасность. Разработать мероприятия противопожарной безопасности.

Раздел 8. Сроки выполнения работ, этапов.

График производства работ.

Начало производства работ 20.04.2014г., окончания работ 20.06.2014г. «Подрядчик» разрабатывает и согласовывает с «Заказчиком» календарный график производства работ.

Раздел 9. Требования к качеству выполняемых работ.

Работы выполнять в соответствии СП, ТУ, ГОСТ, СНиП 12-01-2004, типовых проектов, технологических карт, паспортов, сертификатов.

Раздел 10. Требования к особым условиям работы.

Работы выполняются в существующем эксплуатируемом здании с круглосуточным пребыванием людей, в застроенной части города.

Раздел 11. Требования к сроку предоставления гарантий.

Гарантийный срок в соответствии ст. 724,725 ГК РФ составляет 2 года с момента подписания сторонами акта о приемке объекта в эксплуатацию после ремонта. Если в период гарантийного срока эксплуатации обнаружатся дефекты, препятствующие нормальной эксплуатации объекта, то «Подрядчик» обязан устранить их за свой счет в согласованные с «Заказчиком» сроки.

Раздел 12. Требования к безопасности выполняемых работ.

Обеспечить производствостроительно-монтажных  работ согласно действующему законодательству РФ, регламентирующему производство работ, которые оказывают влияние на безопасность объекта капитального строительства, в том числе:

- Технический регламент о безопасности зданий и сооружений № 384-ФЗ от 30.12.2009г.

- СП 12-136-2002г. «Безопасность труда в строительстве. Решения по охране труда и промышленности в ПОС и ППР».

- ППР-2012 «Правила противопожарного режима в РФ.

- СНиП 12-01-2004 «Организация строительства».

- СНиП 12-03-2001 « Безопасность труда в строительстве» часть1.

- СНиП 12-04-2001 « Безопасность труда в строительстве» часть2.

- ГОСТ 23407-78 «Ограждения инвентарные строительных площадок и участков производства работ.

- ГОСТ 12.1.046-85 «Нормы освещения строительных площадок».

- ППБ 05-86 «Правила пожарной безопасности при производстве СМР.

- РД-11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной технической документации в строительстве объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического освидетельствования.

Раздел 13. Требование к результату работ и порядку приемки.

В соответствии СНиП 3.01.04.87 «Требования к результату работ и порядку приемки в эксплуатацию законченного строительством объекта капитального строительства.

Раздел 14. Требования к форме предоставляемой информации.

В соответствии с РД-11-62-2006 «Требование к составу и порядку ведения исполнительной технической документации в строительстве. Документация представляется на бумажном носителе.

Зам. директора  по строительству

и капитальному ремонту                                                        В.В. Кузнецов