Приложение № 1

к извещению о проведении

открытого запроса цен

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на ремонт регулятора повышения напряжения трансформатора трехфазного двух обмоточного (ТДН – 16000/110-У1) ПС «Трехгорная»

- Общие положения

1.1.Настоящее техническое задание  (далее – ТЗ)  определяет объем и порядок выполнения работ по ремонту регулятора повышения напряжения трансформатора трехфазного двух обмоточного (ТДН – 16000/110-У1) ПС «Трехгорная».

1.2.  Наличие у Подрядчика свидетельства СРО на виды работ:

- п.20.11 Монтаж и демонтаж трансформаторных подстанций и линейного электрооборудования напряжением свыше 35 кВ

- п.24.4.Пусконаладочные работы силовых и измерительных трансформаторов

1.3. Место выполнения работ: Челябинская область, г. Трёхгорный, ул. Заречная.

1.4. Сроки выполнения работ: начало: 1 августа 2014г., окончание: 15 сентября 2014г.

«Подрядчик» разрабатывает график выполнения работ  и согласовывает его с «Заказчиком».

1.5. Работы выполняются в соответствии с локальным сметным расчётом  № 199/2014

1.6. Срок предоставления гарантии качества: не менее 24 (двадцати четырёх) месяцев со дня подписания сторонами актов о приемке-передаче выполненных работ

1.7.Работы производить в соответствии с требованиями:

-ПУЭ « Правила устройства электроустановок» изд.7

-СНиП 3.05.06.-85 «Электротехнические устройства»

-Паспорт на трансформатор типа ТДН -16000/110 кВА

-РД 16.383 -87 №Трансформаторы силовые»

-ПОТ Р М-016-2001 (РД 153-34.0-03.150-00) « Межотраслевые правила по охране

труда (правил безопасности) при эксплуатации электроустановок»

- Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей -2003г.

- ППБ 01-03 «Правила пожарной безопасности в РФ»

2.         Требования и содержание работ, Подрядчик обязан:

2.1. Объем работ по ремонту трансформатора трехфазного двух обмоточного (ТДН – 16000/110-У1) ПС «Трехгорная»:

- работы, связанные с разгерметизацией трансформатора при ремонте;

- ремонт (замена) узлов трансформатора, контакторы переключающих устройств РПН;

- ремонт (замена) узлов трансформатора, избиратели переключающих устройств РПН;

- обработка и заливка трансформаторного масла, сушка и очистка трансформаторного масла;

- испытание силового трансформатора в соответствии с требованиями РД 34.45-51.300-97 (раздел 6);

- испытание трансформаторного масла в соответствии с требованиями РД 34.45-51.300-97

(табл. 25.4 (п.п.1-7).

2.2. Подрядчик должен иметь ресурсные возможности (финансовые, материально-технические, производственные, трудовые), управленческую компетентность, опыт и репутацию.

2.3. Проводить пооперационный контроль выполненных работ, с оформлением записей в журнале производства работ. Соблюдать сроки и качество выполняемых работ по Договору; графику производства работ, согласованному Заказчиком

2.4. По окончании работ представить отчетную и исполнительную документацию в соответствии требований с РД 11-02-2006 , РД 78.145-93

2.5. Самостоятельно и за свой счет провести все необходимые согласования для производства работ с Заказчиком.

2.6. В процессе выполнения работ не допускать захламленности мест выполнения работ, обеспечить места выполнения работ временными местами сбора производственных отходов

2.7. Предоставить действующие на момент выполнения работ сертификаты соответствия ГОСТам, ТУ на используемые материалы и оборудование

2.8. Гарантировать устранение за свой счет допущенных при выполнении работ по его вине дефектов, обнаруженных в течение представления гарантии качества работ – не менее 24 месяцев со дня подписания сторонами актов о приемке-передаче выполненных работ. Исполнение гарантийных обязательств проверяется путем проведения совместных контрольных проверок. Дату и время контрольных проверок устанавливает Заказчик и оповещает об этом Подрядчика.

3. 	Основные требования к Подрядчику.

3.1. Подрядчик обязан обеспечить за свой счет и на свой риск надлежащие хранение материалов, инструментов и другого собственного имущества.

3.2. Подрядчик отвечает за строгое соблюдение правил техники безопасности, правил пожарной безопасности, правил охраны труда при производстве работ.

3.3. Подрядчик несет ответственность за все действия своего персонала, в том числе и за соблюдением персоналом законодательства Российской Федерации.

4. 	Порядок выполнения и сдачи работ.

4.1. Выполнение работ должно осуществляться в соответствии с требованиями и условиями, установленными Техническим заданием.

4.2. Для контроля качества работ, принятия оперативных решений в ходе производства работ, Заказчик назначает своего представителя,  который от имени Заказчика имеет право:

- присутствовать на объекте;

- производить соответствующие мероприятия, обеспечивающие контроль качества выполненных работ;

- отдавать письменные и устные распоряжения о частичной и полной приостановке производства работ с указанием причин о запрещении применения технических средств, не обеспечивающих установленными техническими условиями уровень качества;

- принимать выполненные объемы работ и давать указания об устранении дефектов и недостатков, а также  устанавливать срок устранения недостатков и дефектов;

- осуществлять полномочия по осуществлению контроля качества и объемов работ.

4.3. Окончание работ оформляется в соответствии с требованиями и по формам, установленными  Постановлением Госкомстата РФ от11.09.1999 г. № 100 «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету работ в капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ» (формы КС-2 и КС-3).

5. Применяемые материалы:

| п/п | Наименование | Количество | Требования |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Масло трансформаторное типа ГК | 648 л | ТУ.005-204-84 |
| 2. | Резина 7 ИРП, толщ. 12мм | 12 кг | ГОСТ 7338-90 |