ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ

№ 0022

- Заказчик:

Муниципальное унитарное предприятие «Многоотраслевое производственное объединение энергосетей» г.Трехгорного (МУП «МПОЭ» г.Трехгорного).

Место нахождения: 456080, Челябинская область, г. Трехгорный, ул. Маршала Жукова, д. 1а.

Почтовый адрес: 456080, Челябинская область, г. Трехгорный, а/я 157.

Номер телефона: тел. (35191) 4-16-35,(35191) 6-20-61, факс(35191) 6-20-61.

Официальный сайт: www.energo.trekhgorny.ru

Электронная почта:zakupki_mpoe@mail.ru

- Способ размещения заказа: запрос предложений.

- Источник финансирования заказа: собственные средства МУП «МПОЭ» г.Трехгорного.

- Предмет договора с указанием количества поставляемого товара: поставка комплектной трансформаторной подстанции «КТПН/400/10/0,4»(далее Товар). Наименование, количество и характеристики Товара указаны в спецификации (приложение №1 к настоящему извещению).

- Требования к качеству товара: Товар должен соответствовать своему целевому назначению, быть новым (не бывшем в употреблении, не прошедшим ремонт или восстановление).

- Требования к маркировке товара: Товар должен быть маркирован в соответствии с требованиями к маркировке Товара его производителем.

- Требования к упаковке товара: Товар должен быть упакован в специальную заводскую упаковку, соответствующую стандартам, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Упаковка должна обеспечивать сохранность Товара во время отгрузки, транспортировки, хранения, защищать Товар от любого рода повреждений. Упаковка должна быть пригодной для возможной перегрузки Товара на пути к месту назначения и его длительного хранения, а также предохранять Товар от воздействия атмосферных явлений.

- Требования, предъявляемые к объёму предоставления гарантий качества товара: требования распространяются на весь товар, указанный в спецификации (приложение №1 к настоящему извещению), в полном объёме, включая бесплатную замену по согласованию с заказчиком, в течение выше указанного гарантийного срока.

- Период поставки: поставка товара осуществляется единовременно в течение 20 (двадцати) дней с момента заключения договора.

- Условия поставки: поставка Товара осуществляется силами и средствами Участника. Конкретные дата и время поставки согласовываются с Заказчиком посредством электронной почты и (или) факсимильной связи.

- Место доставки: Товар доставляется Участником до г.Трехгорный, Челябинской области. Режим работы Заказчика – с 08 час. 00 мин. до 17 час.00 мин. с понедельника по пятницу.

# Дополнительные условия поставки изложены в проекте договора поставки (Приложение № 4 к настоящему извещению), который размещен на официальном сайте  МУП «МПОЭ» г.Трехгорного одновременно с настоящим извещением.

# Максимальная цена договора с учетом статистических данных на март 2012 года по Челябинской области: 743 700,00 (семьсот сорок три тысячи семьсот) рублей 00 копеек.

В цену договора включены: стоимость Товара, а также уплата налогов, сборов и иных платежей включая транспортные услуги на поставку Товара к месту поставки.

- Требования к заявке на участие в запросе предложений: заявка на участие в запросе предложений должна быть составлена в соответствии с прилагаемой формой (Приложение № 2 к настоящему извещению) и требованиями установленными инструкцией по подготовке и представлению документов на проведение запроса предложений № 0022 (Приложение № 3 к настоящему извещению).

# Срок договора: с момента его заключения по фактическое исполнения  Сторонами своих обязательств по договору поставки, проект которого размещен на официальном сайте                       МУП «МПОЭ» г.Трехгорного одновременно с настоящим извещением (Приложение № 4 к настоящему извещению).

- Место подачи заявок: заявки подаются в письменной форме по адресу: 456080, Челябинская область, г. Трехгорный, ул. Маршала Жукова, д. 1а, кабинет № 1(либо по почте с указанием на конверте «в кабинет №1»), с 08 час.00 мин. до 17 час.00 мин. (перерыв с 12 час.00 мин. до 13.00) в рабочие дни.

Заявки в электронной форме подаются по адресу: zakupki_mpoe@mail.ru

- Дата и время начала подачи заявок:  11.04.2012 г. 08 час.00 мин.

- Дата и время окончания срока подачи заявок: 17.04.2012 г. 17 час.00 мин.

- Место и дата рассмотрения поданных заявок: 456080, Челябинская область,                                  г. Трехгорный, ул. Маршала Жукова, д. 1а, кабинет № 21, 18.04.2012г. в 09 час.00 мин.

- Форма, срок и условия оплаты: расчеты производятся безналичными денежными средствами с расчетного счета Заказчика на расчетный счет Участника.

- К Участникам запроса предложений предъявляются следующие обязательные требования, которые они должны подтвердить соответствующими документами:

-  непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

- неприостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в закупке;

- отсутствие у участника закупки задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период;

- отсутствие у участника закупки просроченной задолженности перед Заказчиком.

21.     Критерии оценки заявок на участие в запросе предложений № 0022:

- соответствие заявки требованиям, установленным документацией к запросу предложений № 0022;

- снижение цены договора;

- порядок оплаты поставки КТПН/400/10/0,4;

- срок предоставления гарантий качества на КТПН/400/10/0,4.

- Срок подписания договора победителем: Заказчик в течение 3 рабочих дней, со дня подписания протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе предложений, направляет победителю в проведении запроса предложений один экземпляр протокола рассмотрения и оценки заявок и  договор, который составляется путем включения в него условий исполнения договора, предусмотренных извещением о проведении запроса предложений, и условий, предложенных победителем в проведении запроса предложений. Договор должен быть подписан и представлен Заказчику (возвращен) победителем в проведении запроса предложений не позднее 10 дней со дня подписания протокола рассмотрения и оценки заявок.

Опубликовано 10.04.2012

Приложение №1 к извещению

о проведении запроса предложений №0022

СПЕЦИФИКАЦИЯ

| № п/п | Наименование и марка товара | Технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) | Единицы измерения | Количество | Цена за единицу товара с НДС, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | КТПН/400/10/0,4 | Номинальное напряжение стороны ВН – 10,5 кВ Номинальная мощность КТПН и устанавливаемого силового трансформатора 400кВА Исполнение по типу схемы - проходная Исполнение по виду ввода – кабельный, один; Исполнение по виду вывода – кабельный, два; Коммутационный аппарат вводных и отходящих ячеек – выключатель нагрузки типа ВНА-10/630-20з Коммутационный аппарат ячейки трансформатора – РВЗ-10/400; Шинный мост 10кВ шина аллюминевая 50х5; Наличие силового трансформатора – установить ТМ-160 10/0,4 Y/Y-0 производство Барнаульского завода; | шт. | 1,0 | 743 700,00 |
| 1.1. |  |  |  |  |  |
|  |  | Наличие вводного аппарата – рубильник; Наличие АВР по НН и ВН – отсутствует Наличие фидера уличного освещения – отсутствует Учет эл. энергии и тип счетчика – щит на 4 трёхфазных счётчика, щит счётчиками не укомплектовывать; Исполнение по количеству трансформаторов – однотрансформаторная; Тамбур обслуживания ВН и НН – выполнить Тип ячеек на стороне НН – ЩО-70 – 3М Исполнение по устанавливаемым фидерам 0,4 кВ – рубильники типа РПС Контроль напряжения на вводе – вольтметр; Выполнение монтажа шинного моста и отходящих фидеров алюминиевой шиной. Климатическое исполнение – метал; |  |  |  |
| 1.2. | ТМ-10/0,4-160-УХЛ1 Y/Yн-0 | Завод изготовитель - ОАО «Алттранс» Значения номинальных линейных напряжений трансформаторов - 10/0,4 кВ; Номинальная мощность – 160 кВА; Окружающая среда - не взрывоопасная, не содержащая токопроводящей пыли; Высота установки над уровнем моря - не более 1000 м Режим работы – длительный; Температура окружающей среды - от -45 оС до +40 оС; Регулирование напряжения в пределах - Uном ±2х2,5%; Схемы и группы соединений обмоток - Y/Yн-0; Рабочая частота - 50 Гц Технические данные Потери КЗ, Вт 2700 Напряжение КЗ, % 4.5 Потери холостого хода, Вт 400 L, мм 1065 B, мм 730 H, мм 1288 Установочные размеры, мм 550 х 550 Масса масла, кг 170 Полная масса, кг 780 Габаритные размеры | шт. | 1,0 |  |
|  |  | Документация: - сертификаты качества; - сертификатыпожарной безопасности; - Паспорт на КТПН на отдельные элементы Год выпуска не ранее января 2012г. |  |  |  |

Приложение № 2

к извещению о проведении

запроса предложений № 0022

(Форма)

(На бланке организации						МУП «МПОЭ» г.Трехгорного

Дата, исх. номер)

## ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ № 0022

_________________________________________________________________

указываются наименование предприятия (для юридического лица),

_________________________________________________________________

Ф.И.О. (для физического лица)

Сведения об участнике запроса предложений:

- юридический и почтовый адрес (для юридического лица): _______________________________________________________________________________

- место жительства (для физического лица): _______________________________________________________________________________

- ИНН:

_______________________________________________________________________________

- номер контактного телефона, факс:

_______________________________________________________________________________

- адрес электронной почты: ______________________________________________________________________________

- ФИО контактного лица:

________________________________________________________________________________

- банковские реквизиты:

____________________________________________________________________________

Изучив извещение о проведении запроса предложений № 0022 готовы оказать поставку комплектной трансформаторной подстанции «КТПН/400/10/0,4» на следующих условиях:

______________________________________________________________________________

(Наименование и характеристики КТПН/400/10/0,4)

________________________________________________________________________________

(порядок оплаты поставки КТПН/400/10/0,4)

________________________________________________________________________________

(срок предоставления гарантий качества на КТПН/400/10/0,4)

Согласны исполнить условия договора, указанные в проекте договора поставки (Приложение № 4 к извещению о проведении запроса предложений № 0022).

Цена договора с учетом всех расходов составляет:_______________________________________ руб.

Приложения:

1. Полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении запроса предложений:

- выписка из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридических лиц),

- выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуальных предпринимателей),

копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц);

Дополнительную информацию можно получить по адресу						 в рабочие дни с «	» до «		» часов по местному времени.

Контактное лицо:

Ф.И.О 										;

номер контактного телефона 			;

адрес электронной почты 	_______________________________.

Руководитель (уполномоченное лицо)

Участника  запроса предложений_______________________	/_____________________/

«____» ____________ 2012г.

м.п.

Приложение №3 к извещению

о проведении запроса предложений № 0022

ИНСТРУКЦИЯ

по подготовке и представлению документов на проведение запроса предложений № 0022

1. Запрос предложений для нужд МУП «МПОЭ» г.Трехгорного проводится в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 18.07.2011 N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц", Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ "О защите конкуренции" и другими нормативными правовыми актами Российской Федерации Федеральным и Положением о закупках товаров, работ, услуг МУП «МПОЭ» г.Трехгорного.

2. Заявка на участие в запросе предложений должна быть заверена подписью руководителя участника размещения заказа (для юридических лиц) / участником размещения заказа (для физических лиц) и печатью (для юридических лиц).

3. Любой участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в запросе предложений, внесение изменений в которую не допускается.

4. Заявка на участие в запросе предложений подается в письменной или в электронной форме.

5. К заявке на участие в запросе предложений Участником закупки должна быть приложена полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении запроса предложений № 0022:

- выписка из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридических лиц),

- выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуальных предпринимателей),

копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц).

6. Заявки на участие в запросе предложений, полученные после дня окончания подачи заявок, указанного в извещении о проведении запроса предложений, не рассматриваются и в день их поступления возвращаются Участникам размещения заказа.

7. Закупочная комиссия не рассматривает и отклоняет заявки, если они не соответствуют требованиям, установленным в документации о проведении запроса предложений № 0022 и Положением о закупках товаров, работ, услуг МУП «МПОЭ» г.Трехгорного, или предложенная в заявках цена товаров превышает максимальную цену, указанную в извещении о проведении запроса предложений № 0022.

Приложение №4 к извещению

о проведении запроса предложений № 0022

ПРОЕКТ ДОГОВОРА

ДОГОВОР ПОСТАВКИ № ____

г. Трехгорный                                                              « ____ » _____________  2012 г.

Муниципальное унитарное предприятие «Многоотраслевое производственное объединение энергосетей» г.Трехгорного,  именуемое в дальнейшем  «Покупатель», в лице директора С.Н. Спичко, действующего на основании Устава, с одной стороны,  и  ______________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ________________________, действующего на основании ____________________, с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны» на основании протокола рассмотрения и оценки заявок по запросу предложений № 0022 от  «___»______________ 2012 г. заключили настоящий Договор о нижеследующем:

- ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

  - Поставщик обязуется поставить Покупателю Товар в соответствии со спецификацией (Приложение №1 к настоящему Договору), а Покупатель обязуется принять и оплатить этот Товар в соответствии с условиями настоящего Договора.

  - Наименование, количество и стоимость Товара определяются согласно спецификации (Приложение №1), прилагаемой к настоящему Договору и являющейся его неотъемлемой частью.

- СРОКИ И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ ТОВАРА

  - Поставка Товара осуществляется силами и средствами Поставщика до г.Трехгорного Челябинской области.

  - Датой поставки Товара считается дата фактической передачи Поставщиком Товара, относящейся к нему документации, предусмотренной спецификацией (Приложение №1 к настоящему Договору), а также товарной накладной, счета-фактуры Покупателю.

  - Поставка Товара осуществляется единовременно в течение 20 (двадцати) дней с момента подписания настоящего Договора. Дата и время поставки согласовывается Сторонами посредством электронной почты и (или) факсимильной связи.

- ПЕРЕДАЧА И ПРИЕМКА ТОВАРА

  - Передача Товара оформляется товарной накладной и счетом-фактурой, которые подписываются Поставщиком и Покупателем.

  - Покупатель вправе отказаться от подписания товарной накладной и получения Товара, если Поставщик нарушает положения п.п.3.3. и п.п. 6.1.2. настоящего Договора.

  - Приемка Товара по количеству и внешнему виду проводится при передаче Товара Покупателю вместе с документацией согласно п.2.2. настоящего Договора.

  - Право  собственности и риск его случайной гибели (повреждения)   на  Товар  переходит  от  Поставщика  к  Покупателю с   момента фактической передачи Товара Покупателю, а также относящейся к нему документации.

  - Покупатель обязан принять переданный ему Товар, за исключением случаев, когда он вправе потребовать замены или возврата товара.

  - Обязательства Поставщика по поставке Товара считаются выполненными с момента передачи Товара и подписания товарной накладной представителями обеих Сторон.

  - Для проверки качества поставляемого Товара требованиям, установленным настоящим Договором, Покупатель вправе привлекать  независимых экспертов.

- СТОИМОСТЬ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

  - Общая стоимость всего Товара, указанного в прилагаемой спецификации (Приложение № 1 к настоящему Договору) составляет всего: _______________________________________________,в том числе НДС 18% _____________________________________________________________________.

  - Стоимость Товара является неизменной на весь период действия настоящего Договора.

  - В цену Товара включены все налоги, пошлины, транспортные расходы по доставке Товара, а также иные обязательные платежи и расходы  Поставщика, связанные с выполнением условий настоящего Договора.

  - Оплата  Товара  Покупателем производится  в  российских рублях путем перечисления денежных  средств на расчетный счет Поставщика.

4.5.     Оплата производится следующем порядке___________________________________________.

- КАЧЕСТВО ТОВАРА

- Товар должен соответствовать своему целевому назначению, техническим и функциональным характеристикам, указанным в спецификации (приложение №1 к настоящему Договору), быть новым (не бывшим в употреблении, не прошедшим ремонт или восстановление).

  - Товар должен быть маркирован в соответствии с требованиями к маркировке Товара его производителем.

  - Проверка Товара по качеству проводится Покупателем в процессе его эксплуатации в течении гарантийного срока.

- ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

  - Поставщик обязан:

    - Поставить Товар в соответствии со спецификацией (Приложение №1 к настоящему Договору), которая является неотъемлемой частью настоящего Договора.

    - Поставить Товар в комплекте с документацией,  относящейся к этому Товару.

    - Передать Покупателю Товар свободным от прав третьих лиц.

    - Предоставить Покупателю возможность осуществить проверку внешнего вида и ассортимента Товара при его приемке.

    - В случае поставки Товара ненадлежащего качества течение 20 (двадцати) календарных дней с момента получения уведомления об обнаружении дефектов заменить такой Товар Товаром надлежащего качества.

  - Покупатель обязан:

    - Своевременно оплатить Товар согласно п.4.5. настоящего Договора.

    - Принять Товар и осуществить проверку внешнего вида и ассортимента Товара при его получении в соответствии с п.3., п.5, п.7 настоящего Договора.

    - В случае поставки товара ненадлежащего качества направить в адрес Поставщика в течение 3 (трех) календарных дней уведомления об обнаружении дефектов.

  - Покупатель имеет право:

    - В случае применения к Поставщику штрафных санкций Покупатель вправе производить оплату Товара за вычетом соответствующего размера неустойки.

    - Вносить изменения и дополнения в настоящий Договор только после согласования с Поставщиком и подписания необходимых поправок представителями обеих Сторон, в соответствии с требованиями действующего законодательства.

- УПАКОВКА ТОВАРА

  - Товар должен быть упакован в специальную заводскую упаковку (барабан), соответствующую стандартам, обязательным правилам и требованиям и требованиям для тары и упаковки. Упаковка должна обеспечивать сохранность Товара во время отгрузки, транспортировки, хранения, защищать Товар от любого рода повреждений. Упаковка должна быть пригодной для возможной перегрузки Товара на пути к месту назначения и его длительного хранения, а также предохранять Товар от воздействия атмосферных явлений.

- ГАРАНТИИ

  - Срок предоставляемой гарантии качества составляет ________ с момента подписания сторонами накладной (ТОРГ-12).

  - Требования, предъявляемые к объёму предоставления гарантий качества Товара,
распространяются на весь Товар, указанный в спецификации (Приложение №1 к настоящему Договору), в полном объёме, включая бесплатную замену по согласованию с заказчиком, в течение выше указанного гарантийного срока.

- ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

  - Сторона, не исполнившая или исполнившая ненадлежащим образом обязательства по настоящему Договору, несет имущественную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и обязана возместить убытки, возникшие по ее вине, в полном объеме.

  - За нарушение  сроков поставки Поставщик выплачивает Покупателю неустойку в размере 0,1 %  от общей стоимости Договора за каждый день просрочки.

  - За нарушение  сроков оплаты Покупатель выплачивает Поставщику неустойку в размере            0,1 %  от общей стоимости Договора за каждый день просрочки.

  - Уплата неустойки не освобождает Поставщика от выполнения обязательств по настоящему  Договору.

  - В остальном ответственность Сторон за нарушение условий настоящего Договора определяется нормами действующего законодательства Российской Федерации.

- ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

  - Все споры по Договору подлежат разрешению в Арбитражном суде Челябинской области.

- ОБСТОЯТЕЛЬСТВА  НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

  - Стороны   освобождаются   от   ответственности   за   частичное   или   полное   неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, при условии, что данные обстоятельства непосредственно повлияли на выполнение условий настоящего Договора.

  - Сторона, которая не в состоянии выполнить свои обязательства, должна немедленно письменно проинформировать другую Сторону об этих обстоятельствах, но не позднее 10 (десяти) дней после начала таких обстоятельств. Несвоевременное уведомление лишает Сторону права ссылаться на указанные обстоятельства.

- ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

  - Данный Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон  или в судебном порядке в следующих случаях:

- если Поставщик не выполняет обязательства по Договору;

-  в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством.

  - Стороны гарантируют наличие всех полномочий у лиц, подписавших настоящий Договор, и что они не имеют каких-либо ограничений на заключение настоящего Договора.

  - Во   всем   остальном,   что   не   предусмотрено   Договором,   Стороны   руководствуются  действующим законодательством Российской Федерации.

- ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

  - Настоящий Договор вступает в силу с момента его  подписания  и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему договору.

  - Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу: один - для Покупателя, второй - для Поставщика.

  - Все изменения,  дополнения  настоящего  Договора  действительны лишь в том случае, если они оформлены  в  письменной  форме  и  подписаны обеими Сторонами.

  - В случае изменения одной из сторон своего местонахождения или почтового адреса она обязана информировать об этом другую сторону.

  - В случае изменения у одной из Сторон банковских реквизитов она обязана информировать об этом другую Сторону до вступления изменений в силу.

  - Вся корреспонденция отправляется Сторонами по адресам, указанным в Договоре.

- ПРИЛОЖЕНИЯ

  - Спецификация (Приложение № 1 к настоящему договору) -  на 1 л.

- ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

| Поставщик: _______________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ | Покупатель: МУП «МПОЭ» г. Трехгорного Юридический адрес: 456080,Россия г.Трехгорный, ул. М.Жукова,1а Почтовый адрес: 456080,Россия г.Трехгорный, а/я 157 ИНН 7405000450 КПП 740501001 р/с № 40702810072170100004 Челябинское ОСБ №8597 г.Челябинск БИК 047501602 к/с № 30101810700000000602 ОРГН 1027400663630 ОКВЭД 40.12;40.13.1.;40.13.3; 40.22.1; 90.01 ОКОПФ 42 ОКФС 14 ОКАТО 75507000000 Тел.(35191)6-20-61; 6-02-47 E-mail: energo@atlint.ru |
| --- | --- |
| __________________ | ___________________ С.Н. Спичко |

Приложение №1 к договору поставки ____

от «___»__________________2012г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

| № п/п | Наименование и марка товара | Технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) | Единицы измерения | Количе- ство |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | КТПН/400/10/0,4 | Номинальное напряжение стороны ВН – 10,5 кВ Номинальная мощность КТПН и устанавливаемого силового трансформатора 400кВА Исполнение по типу схемы - проходная Исполнение по виду ввода – кабельный, один; Исполнение по виду вывода – кабельный, два; Коммутационный аппарат вводных и отходящих ячеек – выключатель нагрузки типа ВНА-10/630-20з Коммутационный аппарат ячейки трансформатора – РВЗ-10/400; Шинный мост 10кВ шина аллюминевая 50х5; Наличие силового трансформатора – установить ТМ-160 10/0,4 Y/Y-0 производство Барнаульского завода; | шт. | 1,0 |
| 1.1. |  |  |  |  |
|  |  | Наличие вводного аппарата – рубильник; Наличие АВР по НН и ВН – отсутствует Наличие фидера уличного освещения – отсутствует Учет эл. энергии и тип счетчика – щит на 4 трёхфазных счётчика, щит счётчиками не укомплектовывать; Исполнение по количеству трансформаторов – однотрансформаторная; Тамбур обслуживания ВН и НН – выполнить Тип ячеек на стороне НН – ЩО-70 – 3М Исполнение по устанавливаемым фидерам 0,4 кВ – рубильники типа РПС Контроль напряжения на вводе – вольтметр; Выполнение монтажа шинного моста и отходящих фидеров алюминиевой шиной. Климатическое исполнение – метал; |  |  |
| 1.2. | ТМ-10/0,4-160-УХЛ1 Y/Yн-0 | Завод изготовитель - ОАО «Алттранс» Значения номинальных линейных напряжений трансформаторов - 10/0,4 кВ; Номинальная мощность – 160 кВА; Окружающая среда - не взрывоопасная, не содержащая токопроводящей пыли; Высота установки над уровнем моря - не более 1000 м Режим работы – длительный; Температура окружающей среды - от -45 оС до +40 оС; Регулирование напряжения в пределах - Uном ±2х2,5%; Схемы и группы соединений обмоток - Y/Yн-0; Рабочая частота - 50 Гц Технические данные Потери КЗ, Вт 2700 Напряжение КЗ, % 4.5 Потери холостого хода, Вт 400 L, мм 1065 B, мм 730 H, мм 1288 Установочные размеры, мм 550 х 550 Масса масла, кг 170 Полная масса, кг 780 Габаритные размеры | шт. | 1,0 |
|  |  | Документация: - сертификаты качества; - сертификатыпожарнойбезопасности; - Паспорт на КТПН на отдельные элементы Год выпуска не ранее января 2012г. |  |  |  |